## Slide 1: Multiprotocol Label Switching (MPLS)
X32TSS - Telekomunikační systémy a sítě
Vít Wasserbauer
Martin Zahradil

## Slide 2: Úvod
Přeposílání paketů realizováno jiným způsobem než v běžné IP síti
na vstupu MPLS sítě je paket vybaven značkou (label)
směrovač přeposílá označkovaný paket podle přepínací tabulky a může zároveň měnit hodnotu značky
na konci MPLS sítě je značka odejmuta a paket je dále transportován klasickým způsobem na základě IP adresy
MPLS síť:

## Slide 3: Mechanismus MPLS sítě
LSR (Label Switch Router) – směrovač, přepíná pakety na základě MPLS značky
Hraniční (edge) LSR:
  Ingress LSR – provádí vložení značky
  Egress LSR – provádí odebrání značky

## Slide 4: Struktura značky
20bit. značka umístěná v rámci 32bit. MPLS hlavičky:
EXP - experimentální bity pro potřeby klasifikace paketu
S – bit označující první MPLS značku vloženou do paketu
TTL – bity s významem jako identické pole v IP hlavičce
Vložena mezi hlavičku rámce a transportovaný IP paket

## Slide 5: Přidělování značek
podle cílové IP adresy a QoS parametrů (Quality of Service)
podle příslušnosti paketu do VPN zákazníka
podle multicastové adresy
Značka může být paketu přidělena např. na základě těchto kritérií:
FEC (Forwarding Equivalence Class) – množina paketů daným kritériím vyhovující
- množina FEC -> vlastní značka -> určení cesty MPLS sítí
LDP (Label Distribution Protocol):
vytváří FEC na základě prefixu IP adresy
zároveň distribuce značek jednotlivých FEC mezi uzly MPLS sítě
  informuje následující LSR o přiřazení značky
standardizováno několik různých LDP – v MPLS síti nemusí být použit pouze jeden

## Slide 6: ATM přepínače v MPLS sítích
je možné je po změně softwaru použít jako LSR (ATM-LSR)
nezavádí se speciální MPLS hlavička
značky zakódovány do polí VPI/VCI, kam tento přepínač přistupuje
  3 druhy kódování:
    SVC kódování – celé pole VPI/VCI pro značku na vrcholu zásobníku
    SVP kódování – do VPI první značka a do VCI druhá
    SVP multipoint kódování – jako SVP + do zbytku VCI identifikace vstupního uzlu sítě
Směrovací metody MPLS jsou podobné některým starším metodám směrovacích algoritmů, jako jsou např. ATM-přepínače.

## Slide 7: MPLS/VPN
je to dnes asi nejpoužívanější aplikace MPLS technologie
směrovač PE má uvnitř virtuální směrovač pro každého zákazníka
zajištění bezpečného oddělení všech zákazníků
umožní zákazníkům používat libovolné adresy
celá síť poskytovatele je pro zákazníka ukryta
bez velkých paměťových nároků na zařízení poskytovatele
MPLS VPN páteř

## Slide 8: Zhodnocení
rychlejší a jednodušší směrovače
při zařazování do FEC je k dispozici více informací o paketu
umožňuje využití nových služeb
vyšší bezpečnost MPLS sítí
síť MPLS může směrovat pakety různých protokolů
Výhody:
zařazování do třídy FEC může být složité a časově náročné
nutný upgrade hardwaru nebo softwaru všech přepínačů sítě
Nevýhody:
Implementace standardů MPLS umožňuje lepší řízení komunikace v IP sítích, snižuje provozní náklady a umožňuje nové služby, jako jsou např. optické VPN nebo přidělování šířky pásma podle potřeby.